## Slide 1: Extinction de nuit et gestion de l’éclairage public
Montaigut sur Save – Mars 2021

## Slide 2: Agenda
Pollution Lumineuse
A Montaigut sur Save
Eclairage Public
Extinction de Nuit
FAQ
Annexes
Retours d’Expérience

## Slide 3: Agenda
Pollution Lumineuse

## Slide 4: Qu’est ce que la pollution lumineuse ?
En 25 ans, la production de lumière artificielle aurait doublé en France
La « pollution lumineuse » désigne à la fois l’excès de lumière artificielle émise par les activités humaines et ses nuisances sur notre économie, la santé, la biodiversité et les ressources de la Planète

## Slide 5: Pollution nocturne
Le halo lumineux au-dessus des communes a fait perdre la capacité de contempler le ciel.
Label de l’ANPCEN « Villes et villages étoilés » décerné à plus de 570 communes.

## Slide 6: Impact majeur sur la Biodiversité
Le métabolisme animal et végétal a besoin d’alternance jour / nuit.
Perturbe les cycles de vie et reproduction (oiseaux, lucioles, amphibiens)
Impacte les déplacements : attraction (papillons) / répulsion ou désorientation
Réduit l’activité nocturne  baisse de l’alimentation (hiboux, chauves-souris)
Réduit et fractionne des habitats (chouettes, rongeurs, amphibiens, oiseaux)
Expose à une sur prédation (insectes)
Partager la nuit avec l’ensemble du vivant
Vivent partiellement ou totalement la nuit
28% des vertébrés
64% des invertébrés
La lumière artificielle :
populations & diversité

## Slide 7: Impact sur la santé & le sommeil
La lumière synchronise nos rythmes biologiques et impacte le sommeil
La lumière intrusive diminue la production de mélatonine déclenchée dans l’obscurité
Eclairage public à l’origine d’insomnies
24 % des français déclarent être gênés par les sources lumineuses de l’éclairage public, lors de l’enquête de la 13ème journée du sommeil de l’Institut National de la Santé et de la Vigilance (INSV)
éclairages intrusifs / direct sur les habitations

## Slide 8: Agenda
Eclairage Public

## Slide 9: L’éclairage public – Quelques chiffres
4 200 h/an d’utilisation par point lumineux
En France 10 millions
de points lumineux
 Consommation annuelle : 7 TWh
 Plus de 45% des consommations d’électricité des communes
 40% de la facture d’électricité communale

## Slide 10: Eclairer juste
Réduire et limiter les nuisances lumineuses (arrêté Déc 2018)
Norme lumière blanche - < 3 000K
Supprimer les sources énergivores
Bannir les luminaires encastrés au sol ou éclairant de bas en haut
Minimiser les flux arrières
Adapter la lumière aux besoins (voirie ≠ parking)
Privilégier l’éclairage LED

## Slide 11: Règlementation
2015  volet spécifique liant maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses doit figurer dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET).
2016  étape majeure avec l’intégration des effets de la lumière sur le vivant.
Paysages nocturnes = patrimoine commun de la Nation
 prise en compte des interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés dans la décision publique
27 Décembre 2018  arrêté prévention + réduction + limitation des nuisances lumineuses.
Mise en lumière du patrimoine, parcs et jardins pas avant le coucher du soleil et extinction au plus tard à 1 heure du matin ou 1 heure après fermeture.

## Slide 12: Agenda
Extinction de Nuit

## Slide 13: L’extinction de nuit
Une collectivité a la possibilité d’éteindre tout ou partie de son éclairage public durant la nuit.
 Si éclairer est un élément de son pouvoir de police, un Maire n’en a pas obligation.
En France
12 000 communes
majoritairement rurales
pratiquent l’extinction de nuit
Couvre feu = opportunité !

## Slide 14: L’extinction de nuit – Pourquoi ?
Economies d’énergie
Diminution de la pollution nocturne
Réduction de la facture énergétique
Diminution des émissions de carbone
Préserver la biodiversité
Accroître la durée de vie des points lumineux

## Slide 15: L’extinction de nuit – Comment?
Bilan et valorisation de la démarche
Expérimentation puis solution définitive
Délibération + arrêté du Maire pour l’expérimentation
puis
Délibération + arrêté du Maire pour solution définitive
Accompagnement de la gendarmerie (enquêtes délinquance/délits)
Information de la population sur la/les décisions prises (plages horaires, dates, etc…) : Réunions publiques
Réalisation des travaux et pose de la signalisation
Analyse technique et financière (classification des voiries, choix des plages horaires, choix extinction totale ou partielle, estimation des coûts, etc…)

Sensibilisation des usagers (flyers, site internet, questionnaires…)





## Slide 16: Gestion de l’éclairage public – Différents procédés
Des programmes horaires ou des seuils d’intensité peuvent être programmés en fonction :
de la saison
de la période de l’année ou de la semaine (vacances, week-end…)
du type de zone à éclairer (centre-ville, rues secondaires…)
L’éclairage public peut être découpé par zone et optimisé en fonction de la fréquentation.
Extinction totale
Extinction partielle
Graduation du niveau d’éclairement
Détection de présence

## Slide 17: L’extinction de nuit – Quel dispositif choisir ?
Max 500 €/horloge posée
Objets connectés
Plusieurs dispositifs permettent de gérer son parc EP via SmartPhone, plateforme Web, etc…
Possibilité de réallumage forcé en cas de besoin
Alertes en cas de dysfonctionnement (mails, SMS…)
Télé-relevé des consommations
Pour aller plus loin…
Horloges astronomiques synchronisées (radio ou GPS).
Le parc EP s’allume et s’éteint aux horaires choisis
Ces horloges permettent d’éviter le décalage dans le temps de l’extinction et du réallumage.
Max 500 €/horloge posée
+ 36 €/an/horloge : opérateur + accès plateforme de commande EP

## Slide 18: Responsabilité de la Commune
Les lieux et les horaires d’éclairement sont mentionnés dans un Arrêté publié par affichage ou insertion au bulletin municipal transmis au contrôle de légalité (article L 2131-1 et -2 du Code Général des Collectivités Territoriales).
La Commune ne peut être tenue pour responsable en cas de quelconque incident sur une voie non éclairée durant la période d’extinction.
Signalisation
Délibération
Arrêté(s)
Communication
Expérimentation
Fortement conseillée
Indispensable
Nécessaire
Obligatoire
Obligatoire

## Slide 19: L’extinction de nuit – Signalisation
Signalisation INDISPENSABLE
À chaque entrée de la Commune si l’ensemble de son territoire est concerné
À l’entrée de chaque zone de la Commune où l’extinction est pratiquée
Une signalisation particulière peut être prévue dans les zones à risque

## Slide 20: Insécurité : contre les a priori
Routière
Ralentissement naturel
Réduction accidentologie
Meilleure visibilité des autres véhicules
Délinquance
Rassemblements nocturnes
Nuisances sonores
Trafics
Cambriolages
Agressions
Près de 80% des vols et agressions ont lieu en plein jour.

## Slide 21: Agenda
Nouvelle gestion de l’Eclairage Public à Montaigut sur Save

## Slide 22: EP : Situation actuelle à Montaigut
35 armoires électriques partiellement équipés d’horloges
372 points lumineux
  Allumés toute la nuit  4200h / an
  Technologies diverses : LED, Sodium…
  Eclairages intrusifs
Pas de commerce / professionnel de nuit
Circulation de nuit :
  Peu d’automobiles
  Très peu de piétons
  1er Bus LIO Arc en Ciel en semaine à 6h36 & scolaire après 7h
Différentes zones identifiées:
  2 axes routiers principaux
  Centre village / place
  Lotissements & secteurs résidentiels
A confirmer par une analyse technique
      Parkings
      Voies piétonnes
      Salle des fêtes

## Slide 23: Factures 2020 d’Electricité à Montaigut
Eclairage Public pour 21 700€
47,6% de la consommation & 41,7% de la facture électrique
 Un gisement d’économies d’énergies et de CO2
Chart: Conso Electricité 2020 283MWh
| EP | Mairie | Atelers municipaux | Ancienne gare | Bibliothèse | Chapelle NDA | Foyer Rural | Eglise | Ecoles | Salle des fêtes
Energie (MWh) | 134.776 | 11.766 | 0.03 | 1.277 | 18.616 | 2.054 | 10.326 | 0.198 | 73.876 | 30.187

## Slide 24: Objectifs de changer notre gestion de l’EP à Montaigut
Dégager des économies communales
Prévenir des risques sur la santé: sommeil…
Agir en conformité avec la loi
Réduire notre empreinte carbone
Adopter une stratégie novatrice
Maintenir la biodiversité
Protéger l’observation du ciel
Nouvelle gestion de l’Eclairage Public

## Slide 25: Projet d’extinction nocturne à Montaigut
Hypothèses :
  Extinction complète de 23h à 6h00 sur 85% des points lumineux
  Éclairage continu sans diminution en 2020 = 4200 heures d’EP
   Économie de 7h x 365j = 2555h soit 60% sur 85% du parc
  Conserver 2 axes principaux (~15% des points) allumés 4200h/an
  Equiper en horloge les armoires électriques
> 50% de baisse de consommation sur l’EP
> 10 000€ / an d’économies envisageables
+ Baisse des frais de maintenance et durée de vie des lampes accrue
Solution intermédiaire : extinction partielle 85%

## Slide 26: Expérimentation d’extinction nocturne à Montaigut
Définir les modalités précises en fonction des
    Besoins de usagers (sécurité, horaires de bus, activités culturelles / sportives / professionnelles, salle des fêtes, ramassage des ordures)
    Contraintes techniques (armoires électriques, techno & groupements des lampes
    Subventions pour économies d’énergie (SDEGH...)
2. Communiquer : Période expérimentale de 6 mois incluant l’été 2021
3. Délibérer + arrêter  aux élus de s’emparer du sujet
4. Engager les investissements / travaux
    Sur XX horloges électriques 1er Budget estimatif 8000€
    Communication & signalétique 1er Budget estimatif 2000€
Retour sur investissement < 1 an
Faire le bilan, valoriser et pérenniser
A confirmer
Après analyse technique + devis

## Slide 27: La transition énergétique est un impératif et un gisement d’économies pour nos communes. La lutte contre la pollution lumineuse et pour la reconquête du ciel nocturne est à la fois une opportunité d’économies d’énergie et d’argent public. C’est une nécessité pour la protection de la biodiversité nocturne et de notre cadre de vie…
Merci pour votre attention !
Chaleureux remerciements à :
Kevin Respaud et Cassandre Rigaud du Service Maîtrise de l’énergie
L’ANPCEN www.anpcen.fr
Association Nationale pour la Préservation du Ciel et de l’Environnement Nocturne